## Slide 1
Make it possible
AI 개발자 트랙 미니프로젝트 3차
AI 강사 Agent 구축
AI 01반 02조

## Slide 2: 목차
전체 구조
2. AI Agent 고도화1
3. AI Agent 보완 - 다국어 지원
4. 인터뷰 실행 & 최종 피드백 출력
5. Gradio 연결
AI Agent 전체 구조
2. AI Agent 고도화 1
3. AI Agent 보완 - 목소리 일관성 유지
4. AI Agent 보완 - 요약 & PDF 출력 기능
5. AI Agent 보완 - 다국어 지원 기능
Contents

## Slide 3: 전체 구조
강의 PPTX 파일 → 이미지, 텍스트, 표 추출 → 슬라이드별 정보 구조화 → AI 검색 및 요약 → TTS 변환(언어별) 및 강의 영상 / PDF 자동 생성
단계 요약
생성 절차
강의+요약 영상 병합
Gradio
연결
정보 분해
제목 기반 검색
설명문 생성
강의 대본 생성
음성 변환
강의 영상 제작
다음 단계 결정
END
DONE
CONTINUE
START
node_parse_all()
node_tool_search()
serpapi_search_by_title()
node_generate_page_content()
node_generate_script_with_context()
node_tts()
node_make_video()
node_accumulate_and_step()
router_continue_or_done()
node_concat()
30초 요약본 생성
node_generate_summary_text()
요약 오디오 생성
요약 영상 생성
node_summary_tts()
node_summary_video()
node_gen_summ_pdf()
강의 pdf 생성

## Slide 4: 2. AI Agent 고도화 - 정보 분해 & 페이지별 내용 / 강의 스크립트 생성
Step1 기존 정보 분해 함수에 for문 추가
→ 슬라이드별 정보 분해를 SlideData에 업데이트 후 State에도 업데이트
정보 분해
순서: [슬라이드 텍스트] → 제목 추출 → Google(SerpAPI) 검색 → LLM 모델 요약 → 설명문 생성
페이지별 내용 생성 - 외부 정보 검색(SerpAPI) & LLM기반 설명문 생성
강의 스크립트 생성
문맥 연결성 유지 : prev_context 활용
슬라이드 타입별 세분화 처리
완결형 문장 : “...” 으로 끝나는 불완전 문장 보정
에러 대응 : GPT 응답이 없거나 실패 시 Exception 처리
결과 구조화 : 슬라이드 별 스크립트 파일 저장 후 state에 누적
외부 API를 사용해 상위 4개의 검색 결과에서 제목과 요약(snippet)을 수집하고, 슬라이드 보완 자료로 사용해 생성된 내용을 slide[“search_summary”]에 저장
GPT 모델 사용해 슬라이드 내부 텍스트, 표, 이미지와 외부 검색을 종합하여 생성한 요약 설명문을 slide[“page_content”]에 저장
구분 | 세부 내용
첫 슬라이드 | 조건 : idx = 0 -. 안내 멘트 & 소개 멘트 추가 예시) “안녕하세요. 오늘은 ~”
중간 슬라이드 | 앞뒤 슬라이드를 고려하여 맥락 연결 -. 각 슬라이드 별 주제에 맞게 멘트 생성
마지막 슬라이드 | 조건 : idx = len() - 1 - “이상으로 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.” 마무리 멘트 추가

## Slide 5: 2. AI Agent 고도화 및 보완(목소리 일관성 유지)
강의 목소리 일관성 유지
문제점 발견: 매 슬라이드마다 새로운 OpenAI() 인스턴스를 만들면 TTS 세션이 리셋되어 음색, 억양, 속도가 미묘하게 달라진 것을 확인.
따라서 전역 단위로 한 번만 초기화해 모든 슬라이드가 같은 세션과 음성 파라미터 공유하도록 함.
- 모델(TTS_MODEL)과 음성(voice) 고정시켜 슬라이드 별 호출마다 동일한 합성 파라미터를 사용하도록 함.
- 이를 통해 모델이 매번 새로운 억양이나 발화 스타일 생성 방지 가능
- 전체 영상에서 톤, 속도, 피치의 일관성 확보 가능
음성, 영상, 분기 고도화
노드명 | 세부 내용 | 입출력
node_tts | -. 슬라이드별 발표 스크립트를 음성으로 변환(TTS 생성) | -. 입력: script / 출력: audio.mp3
node_make_video | -. 슬라이드 이미지 + 음성을 결합하여 영성 | -. 입력: slide_image, audio / 출력: video.mp3
node_accumulate_and_step | -. 슬라이드 인덱스 증가 및 진행 상태 업데이트 | -. 입력: 현재 slide_index / 출력: 다음 slide_index
router_continue_or_done | -. 전체 슬라이드에서 현재 인덱스를 비교하여 다음 단계 진행 여부 결정 | -

## Slide 6: 2. AI Agent 보완 - 다국어 지원
강의 영상 다국어 지원
별도의 번역 API를 사용하는 대신, 기존에 사용하던 LLM의 프롬프트를
수정하여 다국어 번역 기능을 구현
translate_text() - 새로운 번역 함수를 정의하여,
한국어로 생성된 스크립트를 목표 언어(lang_code)로 번역하는 작업을 수행
사용자는 자신의 가장 편한 언어를 직접 선택하여 맞춤형으로 학습 가능
Gradio에서 사용자가 직접 선택할 수 있도록
Dropdown 메뉴를 UI에 추가

## Slide 7: 2. AI Agent 보완 - 요약 & pdf 출력 기능
강의 내용 요약
사용자가 요약된 강의 영상을 빠르게 파악하게 하기 위해 PDF문서로 활용할 수 있도록 도와주는 기능 추가
한글이 깨지지 않도록 ‘나눔고딕’ 폰트를 포함
슬라이드마다 해당 정보를 토대로 리포트 작성 및 병합
강의 리포트 / 요약 리포트로 2가지로 출력해서 사용자가 원하는 형식의 강의 PDF를 선택
summarize함수를 정의한 후, ‘이 강의 요약본을 정리해줘’ 같은 특정 프롬포트를 통해 전체 스크립트로부터 핵심 요약본 생성
강의의 핵심 내용을 효과적으로 전달하기 위해, 요약 스크립트로 부터 음성(TTS)을 생성하고, 이 음성을 바탕으로 마무리 영상을 제작하는 과정을 수행
<PDF 결과 - 강의 리포트>
<실제 PPT>
강의 PDF 출력
<재생 영상 - 참조>
<PDF 결과 - 요약 리포트>

## Slide 9: Agent 생성 (참조)
<그래프 노드 연결>
<그래프 노드 시각화>

## Slide 10: 모듈 고도화1 - 정보 분해(참조)
<고도화>
-기존 슬라이드 정보 state를 SlideData 클래스로 개별 저장
* SlideData 추가 state
- title : 슬라이드 제목
- images: 슬라이드 스냅샷
*State 추가 변수
-Slides: 슬라이드 정보들을 모아서 저장
*기존 정보분해 함수에 for 문을 추가해 슬라이드별 정보 분해를 SlideData에 업데이트 후 State에 다시 업데이트

## Slide 11: 모듈 고도화1 - 페이지별 내용 생성(참조)
동작 흐름 요약
순서: [슬라이드 텍스트] → 제목 추출 → Google(SerpAPI) 검색 → LLM 모델 요약 → 설명문 생성
기능 | 세부 내용
외부 정보 검색(SerpAPI) | 함수명 : serpapi_search_by_title() -. 외부 API(https://serpapi.com/search)를 사용하여 상위 4개의 검색 결과에서 제목과 요약(snippet)을 수집 -. 수집된 내용을 슬라이드 보완 자료로 사용 -. 생성된 내용을 slide[“search_summary”]에 저장
LLM 기반 설명문 생성 | 함수명 : node_generate_page_control() -. 슬라이드 내부 텍스트, 표, 이미지와 외부 검색을 종합하여 요약 설명문 생성(GPT 모델 사용) -. 생성된 내용을 slide[“page_content”]에 저장
slide[“page_content”]에 저장된 내용 예시 (TITLE : 모델 모니터링 아키텍쳐)
'page_content': [전체 슬라이드 설명문] \n이 슬라이드는 모델 모니터링 아키텍처의 두 가지 접근 방식을 설명하고 있습니다. 배치 모니터링은 정기적으로 데이터를 분석하여 운영 비용이 낮지만, 이상 탐지에 지연이 발생할 수 있습니다. 반면, 실시간 모니터링은 데이터가 발생하는 즉시 분석하여 품질 지표를 즉각적으로 업데이트하지만, 높은 비용과 복잡한 인프라가 요구됩니다. 이러한 차이를 시각적으로 나타내는 이미지와 비교 표를 통해 두 방식의 특성과 한계를 쉽게 이해할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 정보를 바탕으로 적절한 모니터링 방식을 선택하는 데 도움을 줄 수 있습니다.'}]}

## Slide 12: 모듈 고도화1 - 강의 스크립트 생성(참조)
구분 | 세부 내용
첫 슬라이드 | 조건 : idx = 0 -. 안내 멘트 & 소개 멘트 추가 예시) “안녕하세요. 오늘은 ~”
중간 슬라이드 | 앞뒤 슬라이드를 고려하여 맥락 연결 -. 각 슬라이드 별 주제에 맞게 멘트 생성
마지막 슬라이드 | 조건 : idx = len() - 1 - “이상으로 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.” 마무리 멘트 추가
'script': '안녕하세요. 오늘은 모델 성능 모니터링에 대해 살펴보겠습니다. 머신러닝 모델이 실제 환경에서 얼마나 잘 작동하는지를 지속적으로 추적하고 평가하는 이 과정은 매우 중요합니다. 모델이 배포된 이후에는 품질 저하, 데이터 문제, 혹은 사용 환경의 변화와 같은 다양한 위험 요소에 직면할 수 있습니다.
예시) 시작 슬라이드
예시) 중간 슬라이드
예시) 마지막 슬라이드
'script': '모델 성능 모니터링의 중요성을 살펴본 후, 이제 머신러닝 모델에 영향을 줄 수 있는 주요 요인에 대해 이야기하겠습니다. 이번 슬라이드는 개념 변화, 즉 Concept Drift에 초점을 맞추고 있습니다. 개념 변화란 시간이 지남에 따라 데이터 변수나 패턴 간의 관계가 변화할 수 있다는 의미입니다.
또한, 표를 통해 배치 모니터링과 실시간 모니터링의 주요 차이점을 비교할 수 있습니다. \n\n결론적으로, 모델 모니터링 아키텍처는 머신러닝 모델의 성능을 유지하고 개선하는 데 있어 매우 중요한 요소입니다. 각 방식의 장단점을 고려하여 적절한 모니터링 방식을 선택하는 것이 필요합니다. \n\n이상으로 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.

## Slide 13: 모듈 고도화1 - 강의 스크립트 생성(참조)
def node_genrate_script_with_context
> 요약
문맥 연결성 유지 : prev_context 활용
슬라이드 타입별 세분화 처리
완결형 문장 보장 : “...” 으로 끝나는 불완전 문장 보정
에러 대응 : GPT 응답이 없거나 실패 시 Exception 처리
결과 구조화 : 슬라이드 별 스크립트 파일 저장 후 state에 누적
prev_context를 통하여
이전 page의 문맥을 읽어와서
각 페이지가 독립적이 아닌,
유기적으로 이어질 수 있도록 구성
슬라이드 종류별로 프롬프트 동적으로 구성 시, 문체 유지 및 문장 완결성 강조
=> 스크립트 파일 저장 시에도 이전 슬라이드 요약 데이터를 다음 슬라이드에 전달

## Slide 14: 모듈 고도화2 - 음성 변환 (참조)
구분 | 주요 코드 | 세부 내용
입력 | prompt, voice, work_dir, slides | - state 객체에서 음성 설정(voice), 작업 폴더, 슬라이드 정보 불러오기 - 현재 슬라이드 인덱스(slide_index) 확인
모델 생성 | client = OpenAI() | - OpenAI API 클라이언트 초기화 - 이후 음성합성 모델(TTS_MODEL) 호출에 사용
음성 생성 | client.audio.speech.with_streaming_response.create(...) | -. OpenAI TTS API를 통해 입력 텍스트(script)를 실시간 스트리밍 방식으로 음성 변환(지정한 voice 톤으로 음성 합성)
파일 저장 | response.stream_to_file(audio_path) | - 합성된 음성을 mp3 파일로 저장 -. narration_slide(idx).mp3 형식
결과 반영 | slide[‘audio’] = audio_path -> state.update(...) | - 생성된 오디오 경로를 슬라이드 별 데이터에 삽입(각 슬라이드 객체에 slide[“audio”] 경로 추가) 후 업데이트 된 상태 다음 노드로 전달
> TTS_MODEL 을 사용해 슬라이드 스크립트를 실시간으로 음성파일(.mp3)로 변환 후 저장
> 생성된 음성 파일 경로를 현재 슬라이드 데이터(state[“slides”])에 저장하고, 다음 단계(영상 생성 등)에서 활용할 수 있도록 state 갱신

## Slide 15: 톤 보정 (참조)
> 톤 보정 핵심 코드 및 설명
- 매 슬라이드마다 새로운 OpenAI() 인스턴스를 만들면 TTS 세션이 리셋되어 음색, 억양, 속도가 미묘하게 달라질 수 있음.
- 따라서 전역 단위로 한 번만 초기화해 모든 슬라이드가 같은 세션과 음성 파라미터 공유하도록 함.
- 모델(TTS_MODEL)과 음성(voice) 고정시켜 슬라이드 별 호출마다 동일한 합성 파라미터를 사용하도록 함.
- 이를 통해 모델이 매번 새로운 억양이나 발화 스타일 생성 방지 가능
- 전체 영상에서 톤, 속도, 피치의 일관성 확보 가능

## Slide 16: 모듈 고도화2 - 영상 제작 (참조)
구분 | 세부 내용
입력 | 변수 - slide.get(‘audio’, ‘’) - slude.get(‘slide_image’)
경로 검증 | 파일이 실제 존재하는지 확인, 없으면 오류 처리
비디오 생성 | 이미지 + 오디오 -> (출력) 슬라이드 강의 영상
파일 저장 | outputpath: 동영상 파일을 지정된 경로로 저장
결과 반영 | 생성한 영상 경로를 슬라이드 객체에 추가 및 state 적용
Render_mp4를 활용하여 생성된 tts와 이미지를
하나의 mp4파일로 제작하여 output_path로 출력
현재 상태에서 슬라이드와 선택된 인덱스에 해당하는 슬라이드 이미지와 오디오 경로 추출

## Slide 17: 요약 기능 (참조)
그래프 수정 - concat 이전에 요약 스크립트, 영상 생성
- 최종 영상 생성 후에 강의요약본pdf 생성
[generate_summary_text]
각 슬라이드의 강의대본을 전체로 모아, 마지막 핵심 내용만 강조하여 언급하도록 스크립트 생성
[summary_tts]
작성한 마지막 핵심내용 강조 스크립트에 대한 tts 생성

## Slide 18: 요약 기능 (참조)
[summary_video]
요약 tts 기반, 단순 마무리 이미지에서 재생되도록 (단독) 요약 영상 생성
[concat]
기존 슬라이드 별 영상 + 요약 영상을 모두 병합한 최종 영상 생성
그래프 수정 - concat 이전에 요약 스크립트, 영상 생성
- 최종 영상 생성 후에 강의요약본pdf 생성

## Slide 19: 요약 기능 (참조)

## Slide 20: PDF 출력 기능 (참조)
저장된 슬라이드를 처음부터 끝까지 돌며 각 슬라이드의 정보 중 title, page_content, script, image 정보를 바탕으로 2가지 강의 리포트 생성
강의 리포트는 전반적인 강의 설명 리포트와 요약 리포트 2가지로 구성
export_state_to_pdfs()

## Slide 21: PDF 출력 기능 (참조)
< 강의 리포트 >

## Slide 22: PDF 출력 기능 (참조)
< 요약 리포트 >

## Slide 23: PDF 출력 기능 - 실제 사용 PPT (참조)
< 요약 리포트 >
< 강의 리포트 >
< PPT 슬라이드 중 하나 >

## Slide 24: 다국어
※ LLM(Open GPT-4o-mini) 사용하여 스크립트 내용을 선택한 언어로 변경
작동원리
client.chat.completions.create() 호출
system 프롬프트에 번역 대상 언어 지정
user 프롬프트에 원문 텍스트 전달
응답을 번역 결과로 전달
※ pptx 파일의 모든 텍스트를 선택된 언어로 번역
작동원리
각 슬라이드의 shape을 탐색하여 text frame이 존재할 경우 처리 진행
translate_text() 함수를 호출해 target_lang으로 변환하여 기존 텍스트 대체
tf.auto.size = TEXT_TO_FIT_SHAPE로 자동 맞춤
수정된 내용을 출력

## Slide 25: 실행 결과 (참조)

## Slide 26: 실행 결과 - 다국어 (참조)

## Slide 27: 실행 결과 및 Gradio (참조)